## Slide 1: 网络与分布式计算
Networks and Distributed Computing

## Slide 2: 网络与分布式计算
胡继承
武汉大学计算机学院
jicheng @ yahoo . com
https://github.com/network-distributed
计算机学院大楼 E座 E315 房间
办公电话: 027-68776033

## Slide 3: 教材及参考
James F. Kurose and Keith W. Ross, Computer Networking: A Top Down Approach , 7th edition. Pearson Education, 2017.
Kasun Indrasiri and Danesh Kuruppu, gRPC: Up and Running Building Cloud Native Applications with Go and Java for Docker and Kubernetes, O’Reilly, 2020
本课程的幻灯片改编自教材作者配套幻灯片
Slides of this course are adapted from J.F Kurose and K.W. Ross

## Slide 4: 课程要求
课堂要求
  保持课堂安静
  多动手练习(WireShark)、多写代码(VS2019 Community)
  不缺课
  不迟到
让教学过程成为增长知识、钻研学术的乐之者之旅
阅读
上网搜索并钻研
编码

## Slide 5: 课程成绩评定方式
期末考试 – 70 %
平时 – 30 %
    实验报告 – 作为单独的实验课给成绩, 实验课和理论课务必选同一教师的授课，不然无法给出成绩
    测验 / 代码 – 10 %
    小作品 / 作业 – 10 %
    考勤 – 10 %

## Slide 6: 现在正式开始教学 ...

## Slide 7: 第一章 导论
本章欲达成目标:
找点感觉、熟悉术语
更深入详细的内容在后续课程教学中逐渐展开
方法:
  以互联网作为例子
概述:
什么是互联网?
什么是协议?
网络边缘: 主机, 接入网, 物理媒介
网络核心: 分组/电路交换, 互联网结构
性能: 丢包, 延迟, 吞吐量
安全
协议层次, 服务模型
历史

## Slide 8: 第一章: 提要
  1.1 什么是互联网?
  1.2 网络边缘
    端系统, 接入网, 链路
  1.3 网络核心
    电路交换, 分组交换, 网络结构
  1.4 分组交换网络的时延、丢包和吞吐量
  1.5 协议层次, 服务模型
  1.6 网络攻击: 安全
  1.7 历史

## Slide 9: 什么是互联网: 细节探究
连接的亿万计算装置:
  主机 = 端系统
  运行着 网络 app
传输链路
  光纤, 铜线, 无线电, 卫星
  传输速率: 带宽
分组交换: 转发分组 (数据块)
  路由器 与 交换机
有线连接
无线连接
路由器
智能手机
PC
服务器
无线连接的
笔记本电脑
移动网络
全球 ISP
区域 ISP
家庭网络
机构网络
Notes: 9

## Slide 10: 趣味互联网装设备
IP 相框
http://www.ceiva.com/
网络土司机 +
天气预报
网络电话机
智能冰箱
Slingbox: 远程查
看、控制有线电视
Tweet-a-watt:
用电量监测
智能床垫
小米智能音箱

## Slide 11
互联网: "网络的网络"
  互联的 ISP
协议 控制消息(message)的发送和接收
  e.g., TCP, IP, HTTP, Skype, 802.11
互联网标准
  RFC: Request for comments
  IETF: Internet Engineering Task Force
什么是互联网: 细节探究
移动网络
全球 ISP
区域 ISP
家庭网络
机构网络

## Slide 12: 什么是互联网: 服务的视角
为应用提供服务的基础架构
  Web, VoIP, email, 游戏, 电子商务, 社交网络, AI, …
为app提供编程接口
  一种联网机制使得发送和接收app程序连接到互联网
  提供服务选项，类似于邮政服务
移动网络
全球 ISP
区域 ISP
家庭网络
机构网络

## Slide 13: 什么是协议?
人类交互协议:
"几点了?"
"能问个问题吗？"
介绍
… 特定的消息发出
… 当消息被接收到时特定的动作产生，或者产生其它事件
网络协议:
主体是机器而不是人类
互联网上所有的通讯活动均由协议来控制
协议定义在网络实体之间 发送与接收消息(message)时的格式、顺序, 及消息传输与接收时 采取的动作

## Slide 14
人类交互协议 与 计算机网络协议:
Q: 其它人类交互协议?
Hi
Hi
Got the
time?
2:00
TCP connection
response
Get http://www.github.com/network-distributed
<file>
time
TCP connection
request
什么是协议?

## Slide 15: 第一章: 目录
  1.1 什么是互联网?
  1.2 网络边缘
    端系统, 接入网, 链路
  1.3 网络核心
    分组交换, 电路交换, 网络结构
  1.4 网络时延, 丢包及吞吐量
  1.5 协议层次, 服务模型
  1.6 网络攻击: 安全
  1.7 历史
Notes: 15

## Slide 16: 近距离观察网络结构:
网络边缘:
  主机: 客户机 与 服务器
  （服务器通常位于数据中心）
接入网物理媒介:
  有线、无线传输链路
网络核心:
  互联的路由器
  网络的网络
移动网络
全球 ISP
区域 ISP
家庭网络
机构网络

## Slide 17: 接入网与物理媒介
Q: 如何连接端系统到边缘路由器?
住宅接入网
机构接入网 (学校, 公司)
移动接入网
熟知:
接入网络的带宽(bits per second) ?
共享还是专用?

## Slide 18: 接入网: DSL (digital subscriber line )
ISP
中心局
电话网络
DSLAM
语音, 数据在专线上
以不同的频率
传输到中心局
  使用已有的电话线连接到中心局的DSLAM
    将DSL电话线上的数据连接到互联网
    将DSL电话线上的语音连接到固话网
  < 2.5 Mbps 上行传输速率(通常 < 1 Mbps)
  < 24 Mbps 下行传输速率(通常 < 10 Mbps)
DSL
调制解调器
分线器
DSL access
multiplexer
Notes: multiplexer: MUX, 数字选择器，多路数字选择器

## Slide 19
接入网: 有线网络
有线(猫)
调制解调器
分线器
…
有线头端
频道
V
I
D
E
O
V
I
D
E
O
V
I
D
E
O
V
I
D
E
O
V
I
D
E
O
V
I
D
E
O
D
A
T
A
D
A
T
A
C
O
N
T
R
O
L
1
2
3
4
5
6
7
8
9
频分复用: 不同频道通过不同频带进行传输
Notes: multiplexing: 多路复用

## Slide 20
ISP
数据, TV 在共享的
有线分布网络上
以不同的频率传输
有线
调制解调器
分线器
…
有线头端
CMTS
有线调制解调器
终端系统
HFC: hybrid fiber coax（光纤有线混合）
  非对称: 下行传输速率可达到 30Mbps, 上行传输速率 2 Mbps
有线网络, 光纤连接家庭到 ISP 路由器
  家庭 共享接入网络 到有线头端
  与 DSL 专线接入中心局不同
接入网: 有线网络
Notes: Cable modem: 电缆调制解调器，有线调制解调器
CMTS: cable modem termination system

## Slide 21
接入网: 家庭网络
发送/接收 头端 或
中心局
有线或 DSL 调制解调器
路由器, 防火墙, NAT
有线以太网(1 Gbps)
无线AP (接入
Point, 54 Mbps)
无线设备
常整合到单一盒子中

## Slide 22: 企业接入网 (以太网)
通常用于公司，大学校园等
  10 Mbps, 100Mbps, 1Gbps, 10Gbps 传输速率
  今天端系统通常连接到以太网交换机
  工业以太网 – 将以太网应用于工业环境，使用的协议提供仲裁及实时控制
以太网
交换机
机构 mail,
web 服务器
机构路由器
机构连接到
ISP (互联网)

## Slide 23: 无线接入网
共享无线接入网络连接端系统到路由器
  通过基站，亦称接入点(接入 point)
无线局域网:
  大楼内 (100 ft.)
  802.11b/g/n/ac/ax (WiFi): 11M, 54M, 450M, 1G, 4G bps 传输速率
广域无线接入
  由移动运营商提供, 10 公里覆盖
  速率范围 1 到 10 Mbps
  3G, 4G: LTE, 5G(10Gbps)
to 互联网
to 互联网
Notes: 5G网络的主要优势在于，数据传输速率远远高于以前的蜂窝网络，最高可达10Gbit/s，比当前的有线互联网要快，比先前的4G LTE蜂窝网络快100倍。另一个优点是较低的网络延迟（更快的响应时间），低于1毫秒，而4G为30-70毫秒。

## Slide 24: 主机: 发送数据分组
主机发送功能:
获取应用消息(message)
将其分解为小块, 称为分组(packets), 长度 L 比特
以传输速率 R 传输分组到接入网
  链路传输率(link transmission rate), 亦称 链路容量(link capacity), 亦称 链路带宽(link bandwidth)
R: 链路传输率
主机
1
2
两个分组,
每个 L 比特
分组传输时延
传输 L-比特分组
到链路中所需时间
L (比特)
R (比特/秒)
=
=

## Slide 25: 物理媒介
比特: 在收发器之间传播
物理链路: 位于收发器之间
导向媒介:
  信号在实体媒介中传播: 铜线, 光纤, 同轴电缆
非导向媒介:
  信号自由传输, 例如无线电
双绞线
互相绝缘的铜线对
  五类: 100 Mbps, 1 Gbps 以太网
  六类: 10Gbps

## Slide 26: 物理媒介: 同轴电缆, 光纤
同轴电缆:
两个同心铜导体
双向
宽频带:
  有线多通道
  HFC
光缆:
玻璃光纤传输光脉冲，每个脉冲1比特
高速运行:
  点对点传输速度高 (例如可到10-100 Gbps 传输速率)
低错误率:
  中继间隔远
  对电磁噪声免疫
Notes: HFC(Hybrid Fiber－Coaxial)：混合光纤同轴电缆

## Slide 27: 物理媒介: 无线电
信号由电磁波谱携带
无物理的"线"
双向
传播环境影响:
  反射
  物体阻挡
  干涉
无线连接类型:
陆地微波
  达到 45 Mbps 通道
局域网 (e.g., WiFi)
  54 Mbps
广域 (e.g., 移动)
  4G 移动: ~ 10 Mbps
卫星
  Kbps to 45Mbps 通道 (或多个小通道)
  270 msec 端到端时延
  地球同步 与 低空

## Slide 28: 第一章: 目录
  1.1 什么是互联网?
  1.2 网络边缘
    端系统, 接入网, 链路
  1.3 网络核心
    分组交换, 电路交换, 网络结构
  1.4 网络时延, 丢包及吞吐量
  1.5 协议层次, 服务模型
  1.6 网络攻击: 安全
  1.7 历史
Notes: 28

## Slide 29: 网络核心
互联的路由器形成织网
分组交换: 主机将应用层的消息(messages)分解为分组
  从源到目标路径所在链路上，依次将分组由一个路由器转发到下一个
  每一分组均按全速链路容量进行传输
Notes: Full link capacity

## Slide 30: 分组交换: 存储转发
以R bps传输(送出)L比特分组到链路上需要 L/R 秒
存储转发: 整个分组必须全部到达路由器后才会在下一个链路上开始传输
一跳数字举例:
L = 7.5 Mbits
R = 1.5 Mbps
一跳传输时延 = 5 秒
关于时延更多的讨论接续将展开 …
源
R bps
目的
1
2
3
每个分组
L 比特
R bps
端到端时延 = 2L/R (假设传播时延为0)
Notes: One-hop: 一跳

## Slide 31: 分组交换: 排队时延, 丢包
A
B
C
R = 100 Mb/s
R = 1.5 Mb/s
D
E
分组队列
等待输出链路
排队与丢包:
如果在某个时间段链路的到达速录(按比特)超过了链路的传输速率(transmission rate) :
  分组将排队, 等待被传送到链路上
  如果内存(缓存)被填满, 到达的分组可能被丢弃

## Slide 32: 两个重要的网络核心功能
转发: 将分组从路由器的输入口送到恰当的输出口
路由: 确定分组由源到达目的的路径
  路由算法
路由算法
本地转发表
header value
output link
0100
0101
0111
1001
3
2
2
1
1
2
3
0111
目标地址位于到达分组的头部

## Slide 33: 替代核心: 电路交换
端-端资源分配, 为建立"呼叫"在源和目的之间预订资源:
如图, 每一链路拥有4条电路.
  呼叫在上方链路使用第二条电路，在右方链路使用第一条电路
独占资源: 非共享
  电路类似 (确保性) 的性能
电路段在不被呼叫使用时处于闲置状态 (非共享)
通常用于传统的固话网络

## Slide 34: 电路交换: FDM 与 TDM
FDM
频率
时间
TDM
频率
时间
4 用户
例:
Notes: Two simple multiple access control techniques.
Each mobile’s share of the bandwidth is divided into portions for the uplink and the downlink. Also, possibly, out of band signaling.
As we will see, used in AMPS, GSM, IS-54/136

## Slide 35: 分组交换 对比 电路交换
例子:
1 Mb/s 链路
单一用户:
  活跃时100 kb/s
  10% 的时间活跃
电路交换:
  10 个用户
分组交换:
  35 个用户, 大于10个用户同时活跃的概率小于 .0004 *
分组交换接纳更多用户使用网络!
N
users
1 Mbps link
Q: 如何算出数值0.0004?
Q: 用户数 > 35 会发生什么?
…..

## Slide 36
对爆发数据非常好
  资源共享
  简单，无需建立呼叫（no call setup）
可能导致极度拥塞: 分组延迟与丢包
  需要通过协议进行拥塞控制来保证可靠地数据传输
Q: 如何提供类似电路的效果?
  语音/视频应用的带宽保证
  依然未解决(见第7章)
分组交换真的盖了帽吗?(slam dunk winner)
Q: human analogies of reserved resources (电路交换) versus on-demand allocation (分组交换)?
分组交换 对比 电路交换
Notes: slam dunk: 灌篮

## Slide 37
端系统通过接入ISP(接入 ISP)连接到互联网
  住宅、公司或大学ISP
接入ISP 必须互相连接
  以便任何两个主机能够相互之间发送分组
形成的网络的网络非常复杂
  演化由经济及国家政策所驱动
下面我们分步描述当前的互联网结构
互联网结构: 网络的网络
Notes: ISP: internet service provider

## Slide 38
Question: 给定数百万的接入 ISP, 怎样将它们连接到一起?
接入
网
接入
网
接入
网
接入
网
接入
网
接入
网
接入
网
接入
网
接入
网
接入
网
接入
网
接入
网
接入
网
接入
网
接入
网
接入
网
…
…
…
…
…
…
互联网结构: 网络的网络

## Slide 39
选项: 连接每一个接入 ISP 到所有其它接入 ISP?
接入
网
接入
网
…
…
…
…
…
…
…
…
直接连接每一个接入 ISP
到其它 ISP 是不可扩展的: O(N2) 个连接.
接入
网
接入
网
接入
网
接入
网
接入
网
接入
网
…
接入
网
接入
网
接入
网
接入
网
…
接入
网
接入
网
接入
网
接入
网
…
互联网结构: 网络的网络

## Slide 40
接入
网
接入
网
接入
网
接入
网
接入
网
接入
网
接入
网
接入
网
接入
网
接入
网
接入
网
接入
网
接入
网
接入
网
接入
网
接入
网
…
…
…
…
…
…
选项: 连接每个接入 ISP 到单一全球交换 ISP?
用户 与 提供商 ISP 具有经济协议
全球 ISP
互联网结构: 网络的网络
Notes: 单一全球交换ISP结构(single global transit ISP)

## Slide 41
ISP C
ISP B
ISP A
接入
网
接入
网
接入
网
接入
网
接入
网
接入
网
接入
网
接入
网
接入
网
接入
网
接入
网
接入
网
接入
网
接入
网
接入
网
…
…
…
…
…
…
但只要有一个全球 ISP 展开了商务, 就会出现其它竞争者….
接入
网
互联网结构: 网络的网络

## Slide 42
ISP C
ISP B
ISP A
接入
网
接入
网
接入
网
接入
网
接入
网
接入
网
接入
网
接入
网
接入
网
接入
网
接入
网
接入
网
接入
网
接入
网
接入
网
…
…
…
…
…
…
接入
网
但只要有一个全球 ISP 展开了商务, 就会出现其它竞争者….必须互相连接
IXP
peering link
对等连接
互联网交换点
internet exchange point
IXP
互联网结构: 网络的网络

## Slide 43
ISP C
ISP B
ISP A
接入
网
接入
网
接入
网
接入
网
接入
网
接入
网
接入
网
接入
网
接入
网
接入
网
接入
网
接入
网
…
…
…
…
…
…
接入
网
IXP
IXP
接入
网
接入
网
接入
网
regional 网
… 且区域网络也可能上升到连接接入网到 ISP
互联网结构: 网络的网络

## Slide 44
ISP C
ISP B
ISP A
接入
网
接入
网
接入
网
接入
网
接入
网
接入
网
接入
网
接入
网
接入
网
接入
网
接入
网
接入
网
…
…
…
…
…
…
接入
网
IXP
IXP
接入
网
接入
网
接入
网
regional 网
内容提供商 网络
… 且内容提供商网络 (e.g., Google, Microsoft, 亦称mai) 可能运行其自有的网络, 将服务、内容送达到临近的终端用户
互联网结构: 网络的网络

## Slide 45: 互联网结构: 网络的网络
在中心: 少量相互间良好连接的大网络
  "1级" 商业 ISP (e.g., Level 3, Sprint, AT&T, NTT), 国家或国际覆盖
  内容提供商网络 (e.g., Google): 通过私有网络将其数据中心连接到互联网, 通常绕开1级或区域 ISP
IXP
IXP
IXP
1级 ISP
1级 ISP
Google
区域 ISP
区域 ISP
接入
ISP
接入
ISP
接入
ISP
接入
ISP
接入
ISP
接入
ISP
接入
ISP
接入
ISP

## Slide 46: 1级 ISP: e.g., Sprint
…
收/发 自顾客
对等操作
收/发 自骨干网
多宿(multi-home)
…
…
…
…
POP: point-of-presence
Notes: Peering: 对等操作
Transit: 不对等
上网搜索两者的差异
节点(POP): A point-of-presence is a physical location where two or more types of communication devices can establish a connection
http://www.cnpaf.net/Class/p/200510/8396.html: 在因特网上，一个节点（POP）是一个从一个位置到因特网的其它部分的进入点。一个节点必然地有一个独特的因特网（IP）位址。因特网服务提供者或在线服务供应者（比如美国在线公司）有在因特网上一个或多个节点。因特网服务提供者或在线服务供应者拥有的节点的数量有时被用来衡量这些公司的规模和成长速率。 一个节点可能实际上属于通讯公司所有，因特网服务提供者可以租借其空间来提供服务。一个节点通常包含路由器，数字/模拟信号转换器，服务器，经常还有架框继电器或非同步传输模式开关。
Multi-home: 多宿

## Slide 47: Homework
ping另外一台计算机
tracert 一个服务器
申请github账户，下载相关资源https://github.com/wireshark/wireshark
作业使用markdown格式或word(强烈建议用markdown)
用github将作业提交到课代表
作业命名格式：学号_姓名.md
每次作业在一周内提交（每次课前提交上次作业）

## Slide 48: 第一章: 目录
  1.1 什么是互联网?
  1.2 网络边缘
    端系统, 接入网, 链路
  1.3 网络核心
    分组交换, 电路交换, 网络结构
  1.4 分组交换的网络时延, 丢包及吞吐量
  1.5 协议层次, 服务模型
  1.6 网络攻击: 安全
  1.7 历史
Notes: 48
回顾第30-31张幻灯片

## Slide 49: 丢包与时延是如何产生的?
A
B
分组在路由器的缓冲中排队
链路的分组到达率某些时刻超过了输出口的链路容量
分组排队，等待轮候处理
正在传输的分组 (有延迟)
分组排队 (有延迟)
空余 (可用)缓冲: 如果没有空余缓冲到达的分组被丢弃 (丢包)

## Slide 50: 分组延迟的四种来源
dproc: 节点处理
检查比特错误
确定输出链路
通常 < 毫秒
dqueue: 排队时延
等待输出链路进行传输的时间
依赖于路由器的拥塞程度
传播
节点处理
队列
dnodal = dproc + dqueue + dtrans + dprop
A
B
传输

## Slide 51
dtrans: 传输时延:
L: 分组长度(比特)
R: 链路带宽(bps)
dtrans = L/R
dprop: 传播时延:
d: 物理链路的长度
s: 传播速度 (~2x108 m/sec, 光速一半)
dprop = d / s
分组延迟的四种来源
dtrans 与 dprop
千差万别
* Check out the online interactive exercises for more examples: http://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross/interactive/
传播
节点处理
队列
dnodal = dproc + dqueue + dtrans + dprop
A
B
传输
Notes: 51

## Slide 52: 车队类比
小车以100 km/hr "传播"
收费亭用12秒服务一辆车 (比特传输时间)
车 ~ 比特; 车队 ~ 分组
Q: 需要多长时间车队开始在第二个收费亭排队?
整个车队通过收费亭进入高速需要的时间 = 12*10 = 120 秒
最后一辆车从第一个收费亭传播到第二个收费亭需要的时间: 100km/(100km/hr)= 1 hr
A: 62 分钟
收费亭
收费亭
10车
车队
100 km
100 km

## Slide 53: 车队类比 (更多)
现在假设小车以1000 km/hr的速度传播
并假设收费亭以每分钟一辆车的速度进行收费服务
Q: 在第一个收费亭完成整个车队的收费服务前是否有小车到达第二个收费亭?
A: Yes! 7分钟后, 第一辆小车到达第二个收费亭; 此时在第一个收费亭尚有3辆小车未完成收费服务
收费亭
收费亭
10车
车队
100 km
100 km

## Slide 54: 排队时延 (重提)
R: 链路带宽(bps)
L: 分组长度(bits)
a: 平均分组到达率
通行密度 = La/R
La/R ~ 0: 平均排队时延小
La/R -> 1: 平均排队时延大
La/R > 1: 到达的 "负载" 超过了提供服务的能力, 平均时延无穷大!
平均排队时延
La/R ~ 0
La/R -> 1
每秒到达分组的个数

## Slide 55: "真实的" 互联网时延与路径
"真实的" 互联网时延 & 丢包是怎样的?
traceroute 程序: 提供从源到目的的端到端路径形成对时延的测量. 对所有 i:
  设路由器 i 是通达目的路径上的一个路由器，发送三个分组到达该路由器 i
  路由器 i 返回分组到发送者
  发送者对发送与收到回复的时间段进行计时
3侦测
3侦测
3侦测
使用ICMP协议
Notes: ICMP
Traceroute的用法为: Traceroute [options] <IP-address or domain-name> [data size]
[options]的内容有:
[-n]:显示的地址是用数字表示而不是符号
[-v]:长输出
[-p]:UDP端口设置(缺省为33434)
[-q]:设置TTL测试数目(缺省为3)
[-t]:设置测包的服务类型
[data size]:每次测试包的数据字节长度(缺省为38)

## Slide 56: "真实的" 互联网时延, 路径
1 cs-gw (128.119.240.254) 1 ms 1 ms 2 ms
2 border1-rt-fa5-1-0.gw.umass.edu (128.119.3.145) 1 ms 1 ms 2 ms
3 cht-vbns.gw.umass.edu (128.119.3.130) 6 ms 5 ms 5 ms
4 jn1-at1-0-0-19.wor.vbns.net (204.147.132.129) 16 ms 11 ms 13 ms
5 jn1-so7-0-0-0.wae.vbns.net (204.147.136.136) 21 ms 18 ms 18 ms
6 abilene-vbns.abilene.ucaid.edu (198.32.11.9) 22 ms 18 ms 22 ms
7 nycm-wash.abilene.ucaid.edu (198.32.8.46) 22 ms 22 ms 22 ms
8 62.40.103.253 (62.40.103.253) 104 ms 109 ms 106 ms
9 de2-1.de1.de.geant.net (62.40.96.129) 109 ms 102 ms 104 ms
10 de.fr1.fr.geant.net (62.40.96.50) 113 ms 121 ms 114 ms
11 renater-gw.fr1.fr.geant.net (62.40.103.54) 112 ms 114 ms 112 ms
12 nio-n2.cssi.renater.fr (193.51.206.13) 111 ms 114 ms 116 ms
13 nice.cssi.renater.fr (195.220.98.102) 123 ms 125 ms 124 ms
14 r3t2-nice.cssi.renater.fr (195.220.98.110) 126 ms 126 ms 124 ms
15 eurecom-valbonne.r3t2.ft.net (193.48.50.54) 135 ms 128 ms 133 ms
16 194.214.211.25 (194.214.211.25) 126 ms 128 ms 126 ms
17 * * *
18 * * *
19 fantasia.eurecom.fr (193.55.113.142) 132 ms 128 ms 136 ms
traceroute: gaia.cs.umass.edu to www.eurecom.fr
3 时延测量
从gaia.cs.umass.edu 到 cs-gw.cs.umass.edu
表示无响应(探测丢失, 路由器无回复)
跨洋链路
* Do some traceroutes from exotic countries at www.traceroute.org

## Slide 57: "真实的"互联网时延, 路径
Fri Feb 14 17:43:22 2020: executing exec(traceroute -m 30 -q 1 -w 1 -A 202.114.64.200 140)=traceroute from 134.79.197.214(www.slac.stanford.edu) to 202.114.64.200(www.whu.edu.cn) for 134.79.138.4
traceroute to 202.114.64.200 (202.114.64.200), 30 hops max, 140 byte packets
1 rtr-serv01-01-serv01-webserv.slac.stanford.edu (134.79.197.130) [AS3671] 1.168 ms
2 rtr-core1-p2p-serv01-01.slac.stanford.edu (134.79.253.249) [AS3671] 0.666 ms
3 rtr-fwcore2-trust-p2p-core2.slac.stanford.edu (134.79.254.146) [AS3671] 1.159 ms
4 rtr-core1-p2p-fwcore1-untrust.slac.stanford.edu (134.79.254.137) [AS3671] 1.396 ms
5 rtr-border1-7k-p2p-core2.slac.stanford.edu (134.79.252.177) [AS3671] 1.639 ms
6 rtr-border2-7k-p2p-border1-7k.slac.stanford.edu (192.68.191.214) [AS3671] 1.657 ms
7 sunn-cr5-ip-p2p-border2-7k.slac.stanford.edu (192.68.191.233) [AS3671] 1.759 ms
8 210.25.189.141 (210.25.189.141) [AS4538] 11.931 ms
9 210.25.189.49 (210.25.189.49) [AS4538] 162.839 ms
10 210.25.187.42 (210.25.187.42) [AS4538] 163.585 ms
11 210.25.187.49 (210.25.187.49) [AS4538] 163.467 ms
12 210.25.189.69 (210.25.189.69) [AS4538] 166.430 ms
13 101.4.115.254 (101.4.115.254) [AS4538] 162.972 ms
14 101.4.114.230 (101.4.114.230) [AS4538] 182.775 ms
15 *
16 218.197.158.253 (218.197.158.253) [AS4538] 182.419 ms
17 *
30 *
traceroute -m 30 -q 1 -w 1 -A 202.114.64.200 140 took 9secs. Total script traceroute.pl time=9secs,
traceroute: www.slac.stanford.edu to www.whu.edu.cn

## Slide 58: 分组丢失
链路前端的队列 (缓冲) 容量有限
到达排满的队列的分组将被丢弃 (亦称 丢包)
丢失的分组可能被前一节点重传，也可能被源端系统重传，或者根本就不被重传
A
B
正在被传输的分组
到达满缓冲区的分组被丢弃(lost)
缓冲
(等待区域)
* Check out the Java applet for an interactive animation on queuing and 丢包

## Slide 59: 吞吐量
链路容量
Rc bits/sec
链路容量
Rs 比特/秒
服务端, 需要将
F 比特长度的文件
发送到客户端
服务器发送比特 (流体) 进入管道
管道以 Rs bits/sec
速率传送流体
管道以 Rc bits/sec
速率传送流体
吞吐量: 在发送与接收端传输比特的速率 (bits/时间单位)
  瞬时速率: 在某一时刻的速率
  平均速率: 在某一时段的速率

## Slide 60: 吞吐量 (more)
Rs < Rc 端到端的平均吞吐量是多少?
Rs bits/sec
Rc bits/sec
Rs > Rc 端到端的平均吞吐量是多少?
端到端的路径上限制端到端吞吐量的链路
瓶颈链路
Rs bits/sec
Rc bits/sec

## Slide 61: 吞吐量: 互联网场景
每连接端到端吞吐量: min(Rc,Rs,R/10)
实践中: Rc 或 Rs 常常是瓶颈
10 连接 (平等) 共享骨干瓶颈链路
R bits/sec
Rs
Rs
Rs
Rc
Rc
Rc
R

## Slide 62: 第一章: 目录
  1.1 什么是互联网?
  1.2 网络边缘
    端系统, 接入网, 链路
  1.3 网络核心
    分组交换, 电路交换, 网络结构
  1.4 网络时延, 丢包及吞吐量
  1.5 协议层次, 服务模型
  1.6 网络攻击: 安全
  1.7 历史
Notes: 62

## Slide 63: 协议 "层次"
网络非常复杂,
拥有许多"pieces":
  主机
  路由器
  不同介质的链路
  应用程序
  协议
  硬件, 软件
Question:
有没有希望组织好网络的结构?
…. 或至少在讨论网络时?

## Slide 64: 空中旅行的组织结构
一系列步骤
票务 (购票)
行李托运 (交付)
出入口 (登机)
跑道起飞
飞行路线规划
票务 (投诉)
行李托运 (提取)
出入口 (下机)
跑道降落
飞行路线规划
飞行路线规划

## Slide 65: 空中旅行的功能分层
层次: 每一层实施一种服务
  通过各自层内的动作
  依赖于下一层提供的服务
票务 (购票)
行李 (托运)
出入口 (登机)
跑道 (起飞)
飞行路线规划
出发机场
到达机场
中间空中交通控制中心
飞行路线规划
飞行路线规划
票务 (投诉)
行李 (提取)
出入口 (下机)
跑道 (降落)
飞行路线规划
票务
行李服务
出入口
起降
飞行路线

## Slide 66: 为什么分层?
处理复杂的系统:
显式的结构使得我们能够区分复杂系统各个块之间的关联
  分层的 参考模型 便于讨论
模块化使得维护与更新系统更容易进行
  各层服务实现的改变对系统其它部分是透明的
  e.g., 登机过程的改变不影响系统其它部分
layering considered harmful?
不会因为体温检测影响飞行路线规划

## Slide 67: 互联网协议栈
应用层: 支撑网络应用
  FTP, SMTP, HTTP
传输层: 进程到进程的数据传输
  TCP, UDP
网络层: 数据报从源到目的的路由
  IP, 路由协议
链路层: 数据在相邻网络单元间传输
  以太网, 802.11 (WiFi), PPP
物理层: "线上"比特
应用层
传输层
网络层
链路层
物理层

## Slide 68: ISO/OSI 参考模型
表示层: 使得用于程序诠释数据的意思, e.g., 加密, 压缩, 机器相关的约定
会话层: 同步, 检查点, 数据交换的回复
互联网协议栈 "丢弃了" 这些层!
  如果需要的话这些服务程序必须自己实现
  需要吗?
应用层
表示层
会话层
传输层
网络层
链路层
物理层

## Slide 69: 封装
源
应用层
传输层
网络层
链路层
物理层
Ht
Hn
M
segment
Ht
datagram
目的
应用层
传输层
网络层
链路层
物理层
Ht
Hn
Hl
M
Ht
Hn
M
Ht
M
M
网络层
链路层
物理层
链路层
物理层
Ht
Hn
Hl
M
Ht
Hn
M
Ht
Hn
M
Ht
Hn
Hl
M
路由器
交换机
message
M
Ht
M
Hn
frame

## Slide 70: 第一章: 目录
  1.1 什么是互联网?
  1.2 网络边缘
    端系统, 接入网, 链路
  1.3 网络核心
    分组交换, 电路交换, 网络结构
  1.4 网络时延, 丢包及吞吐量
  1.5 协议层次, 服务模型
  1.6 网络攻击: 安全
  1.7 历史
Notes: 70

## Slide 71: 网络安全
网络安全的领域:
  攻击者是如何攻击计算机网络
  我们如何保护网络对抗攻击
  如何设计架构使得对攻击免疫
互联网起初设计时没有太多关心安全问题
  创始观点: "一组可信用户通过透明的网络连接到一起" 
  互联网协议设计者演绎 "追赶"
  安全在所有协议层被考虑!

## Slide 72: 攻击者: 将恶意软件通过互联网植入到主机
恶意软件植入主机的方式:
  病毒: 通过接收/运行(e.g., 电邮附件)对象自复制感染
  蠕虫: 通过被动接收并运行从而自复制感染
间谍软件能够录播键盘输入, 网络站点的访问, 上传消息到选中的站点
被感染的主机可能被注册到僵尸网络，然后用于DDoS攻击

## Slide 73
拒绝攻击 (DoS): 攻击者通过制造消耗大量资源的虚假流量使得服务或带宽资源对合法用户不可用
目标
1. 选择攻击目标
2. 潜入目标周围网络的主机(僵尸网络)
3. 通过被其控制的主机向攻击目标发送分组
攻击者: 攻击服务器, 网络基础设施

## Slide 74: 攻击者可能嗅探分组
分组 "嗅探":
  广播媒介 (共享以太网, 无线网)
  混杂模式下通过网络接口 读/录所有经过的分组 (e.g., 包含有密码!)
A
B
C
src:B dest:A
负载
  wireshark 软件用于每章后实验的分组嗅探（开源免费）
  https://github.com/wireshark/wireshark
Notes: promiscuous mode：混杂模式

## Slide 75: 攻击者使用伪造地址
IP 欺骗: 发送虚假源地址的分组
A
B
C
src:B dest:A 负载
… 第8章讲解更多的安全问题 (课时有限本课程只上前6章)

## Slide 76: 第一章: 目录
  1.1 什么是互联网?
  1.2 网络边缘
    端系统, 接入网, 链路
  1.3 网络核心
    分组交换, 电路交换, 网络结构
  1.4 网络时延, 丢包及吞吐量
  1.5 协议层次, 服务模型
  1.6 网络攻击: 安全
  1.7 历史
Notes: 76

## Slide 77: 互联网历史
1961: Kleinrock – 随机队列理论演示了分组交换的有效性
1964: Baran - 分组交换用于军方网络
1967: ARPAnet 由Advanced Research Projects Agency构想
1969: 第一个 ARPAnet 节点运行
1972:
  ARPAnet 公众展示
  NCP (网络控制协议)第一个主机到主机协议
  第一个电子邮件程序
  ARPAnet 拥有15个节点
1961-1972: 早期分组交换原理

## Slide 78
1970: ALOHAnet 卫星网络在夏威夷部署
1974: 互联网络的Cerf and Kahn – 架构
1976: Xerox PARC 以太网
70年代后期: 专有架构: DECnet, SNA, XNA
70年代后期: 定长分组的交换(ATM 先锋)
1979: ARPAnet 有了 200个节点
Cerf and Kahn 互联网工作准则:
  最小化, 自治 – 连接网络无需内部的改动
  尽力而为服务模型
  无状态路由
  去中心化控制
定义了当今互联网的架构
1972-1980: 互联网工作, 新的及专有网络
互联网历史

## Slide 79
1983: 部署TCP/IP
1982: 定义smtp e-mail 协议
1983: 定义DNS 为名字到IP地址翻译
1985: 定义ftp 协议
1988: TCP 拥塞控制
新的全国性网络: CSnet, BITnet, NSFnet, Minitel
100,000 主机连接到联合的网络
1980-1990: 新协议, 网络激增
互联网历史

## Slide 80
90年代早期: ARPAnet 停用
1991: NSF 限制NSFnet的商业用途 (1995停用)
90年代早期: Web
  超文本 [Bush 1945, Nelson 60年代]
  HTML, HTTP: Berners-Lee
  1994: Mosaic, 后来 Netscape
  90年代后期: Web商业化
90年代后期 – 2000年代:
更多的杀手级应用: 即时通讯, P2P 文件共享
网络安全提上台面
大约超过5千万主机，1亿多用户
骨干链路运行达到 Gbps
1990, 2000′s: 商业化, Web, 新应用
互联网历史

## Slide 81
2005-今
~5B 装置连接到互联网 (2016)
  智能手机与平板电脑
宽带接入大量部署
随处可见的高速无线接入
出现在线社交网络:
  Facebook: ~ 10亿用户
服务提供商(Google, Microsoft) 建立了独自的网络
  不依赖互联网, 提供"立刻响应"接入到搜索、视频内容、电子邮件等
电子商务，大学、企业在云端运行自己的服务 (e.g., Amazon EC2)
互联网历史

## Slide 82: 介绍: 总结
覆盖大量内容!
互联网概述
什么是协议?
网络边缘, 核心, 接入网络
  分组交换 与 电路交换
  互联网结构
性能: 丢包, 时延, 吞吐量
分层, 服务模型
安全
历史
you now have:
网络的背景、总览、感觉
更深入、具体的内容等待下章开始接续!

## Slide 83
第一章 附加幻灯片

## Slide 84
传输层 (TCP/UDP)
网络层 (IP)
链路层 (Ethernet)
物理层
应用程序
(www 浏览器,
email 客户端)
应用层
OS
分组
抓包
(pcap)
分组
分析器
copy of all Ethernet frames sent/received

## Slide 85: Homework
课本第一章习题任意选做3道
下一次课为实验课, 请先从 github.com/network-distributed 上下载相关资料并预习